## Slide 1: SystemVerilog 語法學習

## Slide 2: 目錄
資料型態

## Slide 3: Chapter 1
資料型態

## Slide 4: 資料型態總類
SystemVerilog 有分成 2-state 跟 4-state 的資料型態
  2-state: 指資料只有 0 或 1
  4-state: 指資料分成 0、1、Z(高阻抗)、X(don’t care)

## Slide 5: 資料型態列表

## Slide 6: Logic (4-State) (1/3)
它是一個四狀態型別（0、1、X、Z）
可以在程序區塊（如initial、always）和連續賦值（如assign）中都被驅動
Logic 不能被使用在多個驅動源（drivers）， 需使用網路型別（net-type），例如wire，來代替。 因為SystemVerilog需要透過 強度解析（strength resolution） 來決定該信號的最終值

## Slide 7: Logic (4-State) (2/3)
連續賦值（如assign）
  en = 1，因為my_data[0] = 1
module tb;
logic [3:0] my_data;
logic en;
assign en = my_data[0]; // 連續賦值給logic型別
initial begin
my_data = 4'h3; // 二進位 0011
#10;
$display("en = %b", en);
end
endmodule

## Slide 8: Logic (4-State) (3/3)
多重驅動 (使用 wire 示範)
  strong強度的1勝過weak強度的0，所以signal = 1。
module tb;
wire signal;
assign (strong1, weak0) signal = 1'b1; // 第一個驅動源，強度為strong
assign (weak1, weak0) signal = 1'b0; // 第二個驅動源，強度為weak
initial begin
#10;
$display("signal = %b", signal);
end
endmodule

## Slide 9: Bit, Byte, Int (2-State) (1/2)
它們是一個二狀態型別（0、1）
它們減少了模擬期間的記憶體使用量，因為每個位元只需要一位存儲
由於記憶體開銷較低且處理狀態的複雜性降低， 因此模擬效能更快。

## Slide 10: Bit, Byte, Int (2-State) (2/2)
宣告方式 示範
module tb;
bit var_a; // Declare a 1 bit variable of type "bit"
bit [3:0] var_b; // Declare a 4 bit variable of type "bit“
byte m_var_byte;
shortint m_var_shortint;
int m_var_int;
longint m_var_longint;
byte unsigned u_byte; // Byte is set to unsigned
shortint unsigned u_var_shortint;
initial begin
var_b = 4'h3; // 二進位 0011
$display("var_b=0x%0h ", var_b);
end
endmodule

## Slide 11: String (1/3)
宣告方式 示範
module tb;
// Declare a string variable called "dialog" to store string literals
// Initialize the variable to "Hello!"
string dialog = "Hello!";
initial begin
// Display the string using %s string format
$display ("%s", dialog);
// Iterate through the string variable to identify individual characters and print
foreach (dialog[i]) begin
$display ("%s", dialog[i]);
end
end
endmodule
模擬結果:
Hello!
H
e
l
l
o
!

## Slide 12: String Operators (2/3)

## Slide 13: String Methods (3/3)

## Slide 14: Enumeration (1/1)
Enum 範例
Enum 參考
module tb;
// "e_true_false" is a new data-type with two valid values: TRUE and FALSE
typedef enum {TRUE, FALSE} e_true_false;
initial begin
// Declare a variable of type "e_true_false" that can store TRUE or FALSE
e_true_false answer;
// Assign TRUE/FALSE to the enumerated variable
answer = TRUE;
// Display string value of the variable
$display ("answer = %s", answer.name);
end
endmodule

## Slide 15: Array (1/)
分成
  Packed array
  Unpacked array
module tb;
bit [7:0] m_data; // A vector or 1D packed array
bit [3:0][7:0] m_data0; // multidimensional packed array, 4 bytes
bit [2:0][3:0][7:0] m_data1; // multidimensional packed array, 12 bytes
bit m_mem [10]; // Unpacked
byte stack0 [2][4]; // Unpacked 2 rows, 4 cols
bit [3:0][7:0] stack1 [2][4]; // packed + unpacked array.
endmodule

## Slide 16: Array (2/)
module tb;
bit [3:0][7:0] stack [2][4]; // 2 rows, 4 cols
initial begin
// Assign random values to each slot of the stack
foreach (stack[i])
foreach (stack[i][j]) begin
stack[i][j] = $random;
$display ("stack[%0d][%0d] = 0x%0h", i, j, stack[i][j]);
end
// Print contents of the stack
$display ("stack = %p", stack);
// Print content of a given index
$display("stack[0][0][2] = 0x%0h", stack[0][0][2]);
end
endmodule
模擬結果:
stack[0][0] = 0x12153524
stack[0][1] = 0xc0895e81
stack[0][2] = 0x8484d609
stack[0][3] = 0xb1f05663
stack[1][0] = 0x6b97b0d
stack[1][1] = 0x46df998d
stack[1][2] = 0xb2c28465
stack[1][3] = 0x89375212
stack = '{'{'h12153524, 'hc0895e81, 'h8484d609, 'hb1f05663}, '{'h6b97b0d, 'h46df998d, 'hb2c28465, 'h89375212}}
stack[0][0][2] = 0x15

## Slide 17: Dynamic Array (3/)