## Slide 1: UVM

## Slide 2: 目錄
Driver Only 驗證平台
Basic UVM 驗證平台

## Slide 3: Chapter 1
Driver Only 驗證平台

## Slide 4: UVM平台架構 (1/1)
簡單的UVM平台
典型UVM平台

## Slide 5: 只有Driver的驗證平台 (1/2)
包含以下三種機制
  Factory
    自動創建一個類的實例並調用其中的function、task
  Objection
    UVM中通過objection機制來控制驗證平台的關閉
  Virtual interface
    避免絕對路徑
    在SystemVerilog中使用interface來連接驗證平臺與DUT的接口
Factory Ex:
initial begin
run_test("my_driver");
end
Objection Ex:
task my_driver::main_phase(uvm_phase phase);
phase.raise_objection(this);
…
phase.drop_objection(this);
endtask
Virtual interface Ex:
class my_driver extends uvm_driver;
virtual my_if vif;
…
endclass

## Slide 6: 只有Driver的驗證平台 (2/2)
Virtual interface
  使用以下get, set function來讓driver與top_tp的 virtual interface 對接
    uvm_config_db#(virtual my_if)::get(this, "", "vif", vif)
    uvm_config_db#(virtual my_if)::set(null, "uvm_test_top", "vif", input_if);
config_db的set和get函數都有四個參數，這兩個函數的第三個參數必須完全一致
set函數的第四個參數表示要將哪個interface通過config_db傳遞給my_driver
get函數的第四個參數表示把得到的interface傳遞給哪個my_driver的成員變數
set函數的第二個參數表示的是路徑索引
在 top_tb 中通過 run_test 創建了一個 my_driver 的實例，那麼這個實例的名字是什麼呢？答案是 uvm_test_top UVM通過 run_test 語句創建一個名字為uvm_test_top的實例

## Slide 7: Chapter 2
Basic UVM 驗證平台

## Slide 8: Basic UVM 驗證平台 (1/)
加入以下七種項目即可組成 Basic UVM 驗證平台
  加入 transation
  加入 env
  加入 monitor
  封裝成 agent
  加入 reference model
  加入 scoreboard
  加入 field_automation 機制