## Slide 1: DV 驗證環境

## Slide 2: 目錄
驗證環境結構

## Slide 3: Chapter 1
驗證環境結構

## Slide 4: 驗證環境結構 (1/4)
TestBench
Clock / Reset
Stimulator
DUT
Checker
Monitor
I
N
T
E
R
F
A
C
E
I
N
T
E
R
F
A
C
E

## Slide 5: 驗證環境結構 (2/4)
Stimulator
  又稱 Driver、BFM(bus function model)、Behavioral、Generator)
  負責模擬與DUT相鄰設計的接口協議
  依Stimulator與DUT連接的方式可以分成兩種
    Initiator: 主動發起接口數據
    Responder: 對接口的數據做出反應，不會主動發起數據

## Slide 6: 驗證環境結構 (3/4)
Monitor
  觀察DUT的邊界或是內部信號，並整理傳送給其他驗證平台元件 (ex: checker)
    觀察DUT邊界信號:
      黑箱測試
    觀察DUT內部信號
      白箱灰箱測試

## Slide 7: 驗證環境結構 (4/4)
Checker
  負責模擬設計行為和功能檢查
  暫存各monitor收集到的數據
  Reference model (RM)
  通過數據比較方法，檢查實際收集到的DUT輸出數據， 是否與RM產生期望數據相同
  分成兩種比較
    Online Check: 模擬時就比較，實時報告
    Offline Check: 先收集到數據，等模擬結束後，再進行數據比較