## Slide 1: AMBA 介紹

## Slide 2: 目錄
APB
AHB
AXI

## Slide 3: Chapter 1
APB

## Slide 4: APB 訊號
PCLK : clock
PADDR : address
PWRITE : 讀寫控制訊號 寫為 1, 讀為 0
PSEL : SELECT
PENABLE : master 就緒 (必須比 PSEL 晚一個週期)
PWDATA : write時的BUS
PRDATA : read時的 BUS
PREADY : slave就緒

## Slide 5: Write trans without wait state
當write時， 紅色框為 master 控制訊號 藍色框為 slave 控制訊號
當 PSEL, PENABLE, PREADY 三者同時為 1 時 開始進行寫入 操作

## Slide 6: Write trans with wait state
當write時， 紅色框為slave還未就緒 (wait state)
等到 PREADY 為 1 時， 才開始寫入

## Slide 7: Write trans with wait state
當write時， 紅色框為slave還未就緒 (wait state)
等到 PREADY 為 1 時， 才開始寫入

## Slide 8: Read trans with wait state
當Read時， 紅色框為 master 控制訊號 藍色框為 slave 控制訊號
綠色框為slave還未就緒 (wait state)
當 PSEL, PENABLE, PREADY 三者同時為 1 時 開始進行讀取操作

## Slide 9: Chapter 2
AHB

## Slide 10: AHB introduction (1/)
AHB-lite block diagram
  AHB-Lite master
  AHB-Lite slave
  Decoder
  Multiplexor

## Slide 11: AHB introduction (2/)
AHB-Lite master
  分成
    Global: clk & reset
    Address phase: 由 address & control 組成
    Data phase: 由 data & transfer response 組成

## Slide 12: AHB introduction (3/)
AHB-Lite slave
  分成
    Global: clk & reset
    Address phase: 由 address & control 組成
    Data phase: 由 data & transfer response 組成

## Slide 13: AHB introduction (4/)
Decoder
  將 HADDR 解碼，產生各 slave 的 HSEL 信號
Multiplexor (MUX)
  單 master 多 slave
    MUX 把各 slave 的 HRDATA, HRESP 選擇後輸出到 master
    MUX 把各 slave 的 HREADY_OUT 選擇後輸出到 master / slave
  多 master 多 slave
    單層（Single-Layer，匯流排仲裁器 bus arbiter）
      MUX 將每個 master 的 address/control 訊號輸出到 slave
      MUX 將每個 slave 的 hrdata、hresp 選擇後輸出到 master
      MUX 將每個 slave 的 hready_out 選擇後輸出到 master/slave
    多層（Multi-Layer，匯流排矩陣 bus matrix）

## Slide 14: AHB Signal Descriptions (1/)
Global signal
Master signal
Slave signal
Decoder signal
Multiplexor signal